## Slide 1: Redacción de requisitos
Plataformas de testeo y validación
Máster en Sistemas Inteligentes de Energía

## Slide 2: Contenido
Propiedades de los requisitos.
Lenguaje de los requisitos.

## Slide 3: Definición
1

## Slide 4: Requisitos - definición
Un requisito es una necesidad física o funcional singular documentada que un diseño, producto o proceso concreto pretende satisfacer.
Una declaración que identifica una característica o restricción operativa, funcional o de diseño de un producto o proceso, que es inequívoca, comprobable o medible y necesaria para la aceptabilidad del producto o proceso (por parte de los consumidores o las directrices internas de garantía de calidad) (IEEE-STD-1220-1998).

## Slide 5: Requisitos - propósito
Los requisitos se utilizan para:
  Mejorar la comunicación.
  Gestionar la complejidad.
Requisitos
Cliente
Legislación y normativas
Ventas, diseñador, tester, gestor de proyecto…
Inversores o proveedores

## Slide 6: Requisitos - tipos
Requisitos
Por jerarquía
Por tipos
Negocio: describen objetivos de alto nivel y necesidades estratégicas de la organización.
Cliente: necesidades, expectativas y preferencias del usuario final o del cliente del producto o servicio.
Sistema especifica capacidades, funciones y límites que un producto debe cumplir para satisfacer los requisitos de negocio y cliente.
Funcional:
Describe funcionalidades y comportamientos específicos
No-funcional: especifica características, límites y cualidades que un sistema debe tener
Como ingenieros responsables del desarrollo y la validación, nos centraremos en este tipo de requisitos.
Informal
Formal

## Slide 7: Requisitos - tipos
Ejemplos:
  No-funcional: El patinete será verde.
  Funcional: El patinete acelerará de 0 a 25 kilómetros por hora en 5 segundos.
  Funcional: El patinete tendrá una autonomía mínima de 40 kilómetros con una única carga.

## Slide 8: Requisitos – proceso de identificación
Definir los límites el sistema
Identificar usuarios y casos de uso
Identificar funciones
Escribir requisitos funcionales
Lista de funciones:
Encender patinete.
Apagar patinete..
…

## Slide 9: Requisitos - ejercicio
Vamos a escribir algunos requisitos.
Taza de café de cerámica marrón y platillo.
DepositPhotos, 2013. ID:34920583

## Slide 10: Propiedades de los requisitos
2

## Slide 11: Ejemplos
Veamos algunos requisitos y hablemos de lo que entiende:
El tiempo de respuesta será inferior a 2 segundos.
El sistema rendirá al máximo en todo momento, excepto cuando el SoC de la batería sea inferior al 20 %, en cuyo caso debe proporcionar el 75 % del máximo.
El convertidor minimizará las pérdidas.
El rango de entrada de una entrada analógica tendrá una tensión máxima de 5 V.

## Slide 12: Errores frecuentes
Al redactar requisitos, algunos errores son muy comunes:
Frases muy largas, los requisitos parecen una novela.
Un párrafo contiene más de un requisito.
Utilizar conjunciones (y, o, pero...).
Utilizar palabras subjetivas como grande, pequeño, minimizar, flexible, maximizar, fácil de usar, fácil, suficiente, adecuado, rápido...
Escribir condicionales: si es necesario, en caso de,...
Escribir la implementación (CÓMO) en lugar de los requisitos (QUÉ).
Si estás acostumbrado a diseñar e implementar cosas, tenderás a escribir CÓMO deben hacerse las cosas.

## Slide 13: Errores frecuentes
Al redactar requisitos, algunos errores son muy comunes:
Requisitos muy exigentes:
  Escriba números, pero también tolerancias. La tensión máxima será de 10 V ± 2 %.
  Ejemplo
Algunas de las principales historias de terror de la industria aeroespacial tienen que ver con requisitos demasiado estrictos. Un contratista fue duramente criticado por cobrar 25.000 dólares por cafetera en aviones construidos para el gobierno. Pero los requisitos de la cafetera eran tan estrictos que el avión podría haberse estrellado sin que se derramara el café. Costó mucho desarrollar la cafetera y verificar que cumplía los requisitos.

## Slide 14: Características
Técnicamente posible (coste y tiempo).
Cada afirmación se puede probar. Existe un procedimiento factible para hacerlo.
Cada afirmación es precisa, no hay ambigüedades. Sólo hay una interpretación.
Todos los enunciados son comprensibles. No hay faltas de ortografía ni de ningún otro tipo.
El requisito define un único elemento trazable.
No infringe ninguna ley.
El requisito no especifica una solución determinada. Puede resultar difícil en proyectos en los que ya se haya desarrollado una solución de antemano.
Contiene toda la información para entenderlo.
Características de los requisitos
Viable
Verificable/Testeable
No ambiguo
Claro
Completo
Atómico
Legal
Abstracto

## Slide 15: Viable
Técnicamente posible (coste y tiempo).
La aplicación de un requisito debe ser finita y rentable.
El sistema dará plena potencia a cualquier velocidad.
El sistema proporcionará plena potencia hasta 2000 rpm.

## Slide 16: Verificable
Cada afirmación se puede probar. Existe un procedimiento factible para hacerlo.
El proceso con el que una persona o máquina puede comprobar que el producto del sistema cumple el requisito debe ser finito y rentable.
La salida del programa se dará normalmente en 10 s.
Esta afirmación puede verificarse porque utiliza términos concretos y cantidades medibles.
La salida del programa se dará dentro de los 20 s del suceso X, el 60% de las veces; y se dará dentro de los 30 s del suceso X, el 100% de las veces.

## Slide 17: No ambiguo
Cada afirmación es precisa, no hay ambigüedades. Sólo hay una interpretación.
El convertidor debe minimizar las pérdidas
Cuando el convertidor funcione a su potencia nominal de salida, las pérdidas de potencia deberán ser inferiores o iguales a un 5 % de la potencia nominal de salida.

## Slide 18: Claro
Todos los enunciados son comprensibles. No hay faltas de ortografía ni de ningún otro tipo.
El rango de un puerto analógico debe tener una tensión máxima de 5 A
El rango de tensión de todas las entradas analógicas será de entre 0 V y 5 V.

## Slide 19: Atómico
El requisito define un único elemento trazable.
El dato más pequeño que pueda dar y que por sí solo sea verificable y completo.
Los valores máximos de las entradas analógicas serán de 5 V y 200 mA.
Los valores máximos de las entradas analógicas serán de 5 V y 200 mA.
La corriente de entrada máxima de las entradas analógicas será de 200 mA.

## Slide 20: Abstracto
El requisito no especifica una solución determinada. Puede resultar difícil en proyectos en los que ya se haya desarrollado una solución de antemano.
Como somos ingenieros, es posible que ya hayamos construido algo parecido a lo que piden los requisitos.
Aunque sepamos CÓMO hacerlo, escribe QUÉ debe hacer.
Una etapa amplificadora deberá amplificar la tensión de entrada por un factor de 2.
La tensión de entrada se amplificará por un factor de 2.

## Slide 21: Completo
Contiene toda la información para entenderlo. Tiene todas las características antes mencionadas.
Inclusión de todos los requisitos significativos, ya sean relativos a la funcionalidad, el rendimiento, las limitaciones de diseño, los atributos o las interfaces externas.
El BMS indicará el SoC de la batería.
El Sistema de Gestión de Baterías indicará numéricamente el estado de carga de la batería, con saltos máximos del 5%.

## Slide 22: Lenguaje de los requisitos
2

## Slide 23: El lenguaje de los requisitos
Existen algunas normas que nos ayudan a utilizar el lenguaje correcto.
Tomaremos como referencia el Manual de Estilo de las Normas IEEE.
Hay algunas palabras clave que aparecen en los requisitos, pero no son las mismas:
  Deberá
  Debería
  Puede
  Debe
  Puede

## Slide 24: El lenguaje de los requisitos
Palabra | Descripción
Shall deberá | indica los requisitos obligatorios que deben cumplirse estrictamente para ajustarse a la norma y de los que no se permite ninguna desviación (equivale a está obligado a).
Should debería | indica que, entre varias posibilidades, se recomienda una como especialmente adecuada, sin mencionar ni excluir otras; o que se prefiere un determinado curso de acción, pero no necesariamente se exige (debería es igual a se recomienda que).
May puede | La palabra puede se utiliza para indicar un curso de acción permisible dentro de los límites de la norma (puede equivale a está permitido).
Can Es capaz de | can se utiliza para enunciados de posibilidad y capacidad, ya sean materiales, físicos o causales (can equivale a es capaz de).

## Slide 25: El lenguaje de los requisitos
The Battery Management System shall indicate the state of charge of the battery numerically, with maximum jumps of 5%.
El sistema de gestión de baterías indicará numéricamente el estado de carga de la batería, con saltos máximos del 5 %.
Bateriak kudeatzeko sistemak zenbakiz adieraziko du bateriaren karga-egoera, %5eko gehienezko jauziekin.

## Slide 26: Estructuras típicas de requisitos
Requisitos de capacidad
The stakeholder type shall be able to capability
The operator shall be able to switch off the machine
Requisitos de capacidad con restricciones
The stakeholder type shall be able to capability
within performance of event
while operational condition.
The operator shall be able to switch off the machine within 3 seconds of overcurrent alarm activation while in rated conditions.

## Slide 27: Tarea para el siguiente día
Preparar una presentación o un vídeo que describa "Qué es una arquitectura de sistemas".
  Grupos: 2-4 alumnos por equipo.
  Duración: 3 minutos.

## Slide 28: Referencias bibliográficas
3

## Slide 29: Referencias bibliográficas
Holt, J., Perry, S. A., & Brownsword, M. (2012). Model Based Requirements Engineering (Institution of Engineering and Technology, Ed.).
Hull, E., Jackson, K., & Dick, J. (2011). Requirements Engineering. Springer London. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-405-0
IEEE Standards Association. (2021). 2021 IEEE SA Standards Style Manual. https://mentor.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf

## Slide 30
Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you
Jon del Olmo Larrañaga
jdelolmo@mondragon.edu
Iosu Aizpuru
iaizpuru@mondragon.edu
Paul Aretxederreta
x.paretxederreta@mondragon.edu
Galarreta Campus
Jauregi Bailara, z.g.
20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel. : +(34) 943 739765
www.mondragon.edu