## Slide 1: Gestión de arquitecturas en MATLAB
Plataformas de testo y validación
Máster en Sistemas Inteligentes de Energía

## Slide 2: Contenidos
Creación de arquitecturas
Estereotipos
Enlace a requisitos
Vistas
Interfaces
Otras características

## Slide 3: Contenidos
System Architecture with MATLAB & Simulink
  System composer
  https://es.mathworks.com/products/system-composer.html
  System composer examples
  https://es.mathworks.com/help/systemcomposer/examples.html

## Slide 4: Contenidos
Este tutorial se basa en este ejemplo:
https://www.mathworks.com/help/systemcomposer/ug/mobile-robot-workflow.html
(abre el ejemplo ejecutando openExample('systemcomposer/SimulatingMobileRobotWithSystemComposerWorkflowExample’) en command window)

## Slide 5: Creación de arquitecturas
1

## Slide 6: Componentes fundamentales
El bloque fundamental de una arquitectura es el componente.
Componentes
Puertos
Señales
Puertos físicos (para Simscape)

## Slide 7: Componentes fundamentales
Un componente puede vincularse a otros archivos:
  Modelo de arquitectura: arquitecturas anidadas.
  Modelo de arquitectura de software: modelo de arquitectura de software anidado.
  Comportamiento de Simulink: Archivo clásico de Simulink.
  Comportamiento del diagrama de flujo de estados: comportamiento en flujo de estados.
  Enlace a modelo: enlace a un modelo existente.

## Slide 8: Componentes fundamentales
Un componente puede vincularse a un comportamiento (simulación/diagrama de flujo de estados).
Referenced component: behaviour in separate Simulink file.
Can’t be used with physical ports.
Subsystem component: behaviour embedded in System Composer.
Referenced subsystem: behaviour in separate subsystem file.
Archivo de arquitectura

## Slide 9: Componentes fundamentales
Un componente puede vincularse a un comportamiento (simulación/diagrama de flujo de estados)
Referenced component: behaviour in separate Simulink file. Can’t be used with physical ports.
Subsystem component: behaviour embedded in System Composer.
Referenced subsystem: behaviour in separate subsystem file.
Architecture and behaviour only in one file
Subsystems can’t be tested separately
Subsystem in separate file. Can be reused.
Subsystem file can’t be simulated outside architecture
Whole model in separate file. Can be tested separately.
Can’t use physical interfaces

## Slide 10: Modelos de arquitectura
Una arquitectura es una descomposición del sistema.
No existe una única descomposición.
Ejemplo:
  La arquitectura funcional describe las funciones de alto nivel y las relaciones entre ellas.
  La arquitectura lógica describe el intercambio de datos entre los componentes electrónicos de hardware y software de cada subsistema.
  La arquitectura física describe el hardware físico o la plataforma necesaria para el robot.
Funcional
Lógica
Física

## Slide 11: Asignar arquitecturas
Puede asignar componentes de diferentes arquitecturas utilizando asignaciones de modelo a modelo
Utilice el editor de asignaciones para esta cuestión
Extremadamente interesante para saber si un componente físico tiene alguna interacción con una función.
Por ejemplo.
Asignación de funciones y formas

## Slide 12: Estereotipos
2

## Slide 13: Estereotipos
Cuando se define una arquitectura en System Composer, puede ser necesario añadir información adicional a los componentes.
Aquí puedes ver un ejemplo de arquitectura física (hardware).
Puede que necesitemos clasificar componentes o señales para hacer la arquitectura más legible.

## Slide 14: Estereotipos
Los estereotipos ayudan a gestionar información adicional.
Los tipos de componentes/señales pueden personalizarse con estereotipos.
Sin estereotipos
Con estereotipos

## Slide 15: Estereotipos
Los pasos para trabajar con estereotipos son:
  Crear un perfil: un grupo de definiciones de estereotipos. Elegimos qué tipo de señales y componentes tenemos. Definimos sus propiedades y estilos.
  Importar un perfil: Podemos utilizar el mismo perfil en diferentes arquitecturas, por lo que necesitamos importar uno a la nuestra.
  Asignar estereotipos: Asignamos un estereotipo a cada componente/señal.
Abre Profile Editor en Simulink

## Slide 16: Estereotipos
Los perfiles de estereotipos se crean y gestionan con el editor de perfiles.
Un perfil se guarda por separado en un archivo .xml.
Dentro de un perfil podemos tener varios estereotipos.
Este ejemplo es una arquitectura hardware, por lo que define diferentes componentes hardware: actuadores, controladores, procesadores, sensores,... Así como conectores: alimentación, datos,....

## Slide 17: Estereotipos – crear perfil
La información vinculada a un estereotipo se especifica mediante propiedades.
Por ejemplo, el estereotipo DataConnector tiene un campo para especificar el tipo de conector.

## Slide 18: Estereotipos – crear perfil
También se puede utilizar un estereotipo Base.
En lugar de definir propiedades en todos los estereotipos uno por uno, podemos crear una base que todos compartirán.
DataConnector tiene sus propiedades + todas las definidas en el estereotipo base

## Slide 19: Estereotipos – importar perfil
Después de crear un perfil, hay que importarlo a la arquitectura.
Cuando se crea un perfil, se guarda como un archivo .xml. Ese archivo debe importarse utilizando el botón de importación.
Una vez importado, los estereotipos estarán disponibles.

## Slide 20: Estereotipos – asignar estereotipos
Los estereotipos se asignan haciendo clic con el botón derecho del ratón en el componente/señal.
Las propiedades vinculadas al estereotipo se muestran en el inspector de propiedades.

## Slide 21: Estereotipos – asignar estereotipos
El resultado final es una arquitectura con estereotipos definidos.

## Slide 22: Enlaces a requirements
3

## Slide 23: Requisitos en System Composer
Una vez definida nuestra arquitectura, podemos vincular cada componente a los requisitos (arrastrar y soltar).
Los requisitos están disponibles en Simulink.

## Slide 24: Requisitos en System Composer
Los requisitos creados previamente pueden cargarse en Simulink.
Los requisitos también pueden crearse directamente en Simulink.

## Slide 25: Requirements in system composer
Los requisitos pueden vincularse a un componente concreto o a toda la arquitectura.

## Slide 26: Requirements in system composer
La matriz de trazabilidad muestra el vínculo con diferentes artefactos (otros requisitos, arquitecturas,...).
arquitectura
requisitos

## Slide 27: Vistas
4

## Slide 28: Vistas de arquitectura
Vistas de la arquitectura de modelado
Las diferentes vistas de una arquitectura permiten:
  Visualizar un sistema en base a diferentes jerarquías.
  Crear vistas filtradas.

## Slide 29: Vistas de arquitectura
Diferentes vistas de la arquitectura
  Jerarquía de componentes
  Jerarquía de la arquitectura

## Slide 30: Vistas de arquitectura
Diferentes vistas de la arquitectura
  Diagrama de componentes
Diagrama de componentes de masa inferior a 1 kg

## Slide 31: Vistas de arquitectura
Vistas filtradas
Filtra los componentes con respecto a una propiedad de estereotipo definida.
Por ejemplo
  Vista de componentes con problemas de esperanza de vida
Compruebe qué componentes tienen una esperanza de vida baja.

## Slide 32: Vistas de arquitectura
Vistas filtradas
Diagrama de componentes del filtro de vida útil.
Muy interesante para comprobar el impacto del componente en una característica deseada
Vista de los componentes dependientes de la esperanza de vida

## Slide 33: Interfaces
5

## Slide 34: Editor de interfaces
Opción en Simulink para definir interfaces (interconexiones) entre distintos componentes
Modeling/ Editor de interfaces
No definir correctamente las interfaces genera grandes problemas en sistemas/proyectos complejos

## Slide 35: Interface editor
Ejemplo:
Modeling/Interfaces
Ambos puertos forman parte de la misma interfaz.

## Slide 36: Otras funciones de SystemComposer
6

## Slide 37: Modelo de análisis
Esperanza de vida de los componentes de un sistema.
Instantiate architecture model
Reports

## Slide 38
Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you
Jon del Olmo Larrañaga
jdelolmo@mondragon.edu
Iosu Aizpuru
iaizpuru@mondragon.edu
Orona Ideo - Fundazioa eraikuntza
Jauregi Bailara, z.g.
20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel. : +(34) 943 739765
www.mondragon.edu