## Slide 1: Fundamentos de la Ingeniería de Sistemas Basada en modelos para la gestion del ciclo de vida
Plataformas de testeo y validación
Máster en Sistemas Inteligentes de Energía

## Slide 2: Contenidos
Introducción.
Modelo en V.
Ingeniería de sistemas basada en modelos.
Herramientas para la ingeniería de sistemas basada en modelos.
Ejemplos prácticos de ingenieros de sistema.
Ingeniería de sistemas y diseño basado en modelos con MATLAB.

## Slide 3: Introducción
1

## Slide 4: Introducción
En centros de investigación y universidades nos centramos en el desarrollo de tecnología.
Universidad
Conocimiento
Empresa
Necesidad/reto
+
Nueva tecnología
Nueva aplicación

## Slide 5: Introducción
Pero las empresas venden productos.
Nueva tecnología
Producto
Requisitos de cliente
Validación y verificación
Regulaciones y certificaciones
Gestión del riesgo
Estrategia de ventas y marketing
Gestión de proyectos
Servicio post-venta

## Slide 6: Introducción
Las empresas industriales son responsables de todo el ciclo de vida del producto
Ciclo de vida = una serie de etapas que un producto realiza durante su vida, desde la concepción hasta la retirada
Alguien identifica una necesidad
Alguien decide que necesita uno nuevo
Requisitos de cliente
Concepto
Requisitos de sistema
Arquitectura de sistema
Diseño detallado
Implementación
Testeo unitario
Integración de subsistemas
Testo y validación de sistema
Operación y mantenimiento
Actualización y retirada

## Slide 7: Introducción
Actualmente los productos son complejos y su ciclo de vida tiene muchas etapas.
Un sistema de energía típico está compuesto por electrónica de potencia, hardware de control y software.
Hardware de control
Software de control
Hardware de potencia
+
+

## Slide 8: Introducción
Se han propuesto diferentes metodologías para gestionar el ciclo de vida.
Waterfall
B model

## Slide 9: Modelo en V
2

## Slide 10: Modelo en V
Rama izquierda
top down
Rama derecha
bottom up
Desde la concepción hasta la retirada
El eje de tiempo está doblado y cada fase en la parte izquierda tiene su equivalente en la parte derecha.
En este curso la metodología de referencia será el modelo en V

## Slide 11: Modelo en V (descomposición y diseño)
Alguien tiene una idea sobre un producto o servicio. Escribe cómo ´debería ser el producto o servicio.
El desarrollador escribe las necesidades y el escenario de operación en colaboración con el cliente.
Lo que quiere el cliente se interpreta y se traslada a unos requisitos técnicos para seguirlos durante el diseño.
Se define una arquitectura de alto nivel que cumpla con los requisitos de sistema.
Diseño de subsistemas y componentes.

## Slide 12: Modelo en V
Desarrollo de Software y Hardware.
Selección de la tecnología apropiada y desarrollo para cumplir con los requisitos de los componentes.
El alumnado es experto en esto. El alumnado de grado sabe:
Diseñar y simular components (electróncia, almacenamiento, control…)
Implementar components (construer PCBs, escribir código…)
Probar componentes.

## Slide 13: Modelo en V (verificación y validación)
Probar cada componente hardware y software, verificando su funcionando a nivel unitario.
Integrar los componentes software y hardware para crear subsistemas verificando el correcto funcionamiento a nivel de subsistem.
Todos los subsistemas forman el sistema final. Se hacen pruebas de sistema y la validación se hace contra requisitos.
Soporte y operaciones de mantenimiento
Esta es la parte difícil. ¿Cómo fueron vuestros proyectos anteriores en estas fases?

## Slide 14: Modelo en V (verificación y validación)
validación ≠ verificación
Verificación: ¿Estamos desarrollando el producto correctamente? Asegurar que el sistema está diseñado correctamente, es seguro y funciona correctamente.
Validación: ¿Estamos desarrollando el producto correcto? Evalúa si el producto resuelve el problema del cliente. La validación se hace siempre contra requisitos.

## Slide 15: Modelo en V (verificación y validación)
validación ≠ verificación
Verificación: implica dos fases consecutivas.
Validación: Implica dos fases paralelas.

## Slide 16: Ejercicio. Modelo en V (verificación y validación)
validation ≠ verification
Implica fases consecutivas
Implica fases paralelas
id | Tarea | Verificación | Validation | Comentarios
1 | Comprobación de inspección para ver si el scooter eléctrico está listo para la prueba de conducción |  |  | 
2 | Recopilar los resultados de las pruebas y redactar la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos de seguridad. |  |  | 
3 | Participación en talleres para definir requisitos y normas |  |  | 
4 | Controlar que todos los requisitos de seguridad se incluyan en los documentos de diseño. |  |  | 
5 | Inspección detallada de la calidad conforme a los documentos de diseño |  |  | 
Indica a qué fase corresponde cada tarea:

## Slide 17: Modelo en V para sistemas complejos
Cuando se desarrollan sistemas complejos, el modelo en V se extiende.

## Slide 18: Modelo en V para sistemas complejos
Cuando se desarrollan sistemas complejos, el modelo en V se extiende.

## Slide 19: Ingeniería de sistemas basada en modelos
3

## Slide 20: Ingeniería de sistemas basada en modelos
Hasta hace unos años, el modelo en V se basaba en documentos.
Documento de requisitos
Documento de arquitectura
Basado en documentos
El documento final de una fase es un input para la siguiente.

## Slide 21: Ingeniería de sistemas basada en modelos
Lista de documentos típicos del ciclo de vida
Fase | Sistema/Subsistema | Título
Concepto | Sistema | Especificación de sistema
Requisitos | Sistema | Requisitos de sistema
 | Software | Requisitos de software
 | Hardware | Requisitos de hardware
Arquitectura | Sistema | Arquitectura de sistema
 | Software | Arquitectura software
 | Hardware | Arquitectura hardware
Implementación | Sistema | Implementación de sistema
 | Software | Implementación de software
 | Hardware | Implementación de hardware
 |  | Lista de materiales
 |  | Esquemáticos
 |  | Diseño PCB
Verificación, validación y testeo (VVT) | Software | Especificación de pruebas VVT
 |  | Resultados de pruebas VVT
 | Hardware | Especificación de pruebas VVT
 |  | Resultados de pruebas VVT
 | Sistema | Especificación de pruebas VVT
 |  | Resultados de pruebas VVT
 |  | Certificación

## Slide 22: Ingeniería de sistemas basada en modelos
Pero los modelos se utilizan más y más
modelo = Representación matemática o lógica de un sistema.

## Slide 23: Ingeniería de sistemas basada en modelos
Ejemplos de modelos utilizados en el ciclo de vida
Modelo de arquitectura de sistema en MATLAB & Simulink

## Slide 24: Ingeniería de sistemas basada en modelos
Ejemplos de modelos utilizados en el ciclo de vida
Detailed design

## Slide 25: Ingeniería de sistemas basada en modelos
Ejemplos de modelos utilizados en el ciclo de vida
Plataforma de simulación para ascensor
https://www.speedgoat.com/success-stories/speedgoat-user-stories/schindler-elevator-corporation

## Slide 26: Ingeniería de sistemas basada en modelos
De los modelos, ha surgido la ingeniería basada en modelos (MBSE)
MBSE = la aplicación sistemática y formalizada del modelado para apoyar las actividades de requisitado, diseño, análisis, verificación y validación
modelo

## Slide 27: Ingeniería de sistemas basada en modelos
Las ventajas del MBSE:
Mejora la comunicación en equipos multidisciplinares. Muchas personas, un modelo.
Permite a las empresas diseñar y simular los productos antes de fabricarlos o tener prototipos.
MBSE posibilita analizar y anticipar decisiones que antes se basaban en prototipos.
Facilita la gestion de sistemas complejos.
Los documentos se crean automáticamente del modelo, facilitando su mantenimiento y reduciendo coste y esfuerzo.

## Slide 28: Herramientas para la ingeniería basada en modelos
4

## Slide 29: Herramientas para MBSE
Con el uso extensivo de los modelos han aparecido nuevas herramientas.
Plataformas
X-in-the-Loop
Model-in-the-Loop
(MIL)
Software-in-the-Loop (SIL)
Processor-in-the-Loop (PIL)
Hardware-in-the-Loop (HIL)
Control CHIL
Power PHIL

## Slide 30: Model-in-the-Loop (MIL)
Se simulan todos los elementos en el PC.
Todos los elementos se representan mediante modelos (ecuaciones/diagramas de bloques).
Simulación clásica.
Uso:
  Comprobar arquitectura.
  Comprobar que las funciones se ejecutan correctamente.
  Comprobar el diseño detallado de los componentes.

## Slide 31: Software-in-the-Loop (SIL)
Todos los elementos se simular en un PC.
La parte de control se codifica y se integra en la simulación.
Embedded code

## Slide 32: Software-in-the-Loop (SIL)
Todos los elementos se simular en un PC.
La parte de control se codifica y se integra en la simulación.
Uso:
  Comprobar programación.
  Comprobar la funcionalidad.

## Slide 33: Processor-in-the-Loop (PIL)
El controlador es el hardware real de la aplicación.
La tarjeta de control real se prueba contra una planta simulada (en tiempo real).

## Slide 34: Processor-in-the-Loop (PIL)
El controlador es el hardware real de la aplicación.
El controlador se prueba contra una planta simulada (tiempo no real)
Uso:
  Probar ejecución del código.
  Probar interfaces y entradas-salidas.
  Probar integración hardware y software.

## Slide 35: Control Hardware-in-the-Loop (CHIL)
El controlador es el hardaware real.
El controlador se prueba contra una planta simulada.
El controlador funciona como en una aplicación real.
real time
real time

## Slide 36: Control Hardware-in-the-Loop (CHIL)
Uso:
  Probar ejecución del código.
  Probar interfaces y entradas-salidas.
  Probar integración hardware y software.

## Slide 37: Power Hardware-in-the-Loop (PHIL)
Uso:
  Probar ejecución en tiempo real del código.
  Probar interfaces y entradas/salidas.
  Probar control e integración del software y hardware de POTENCIA.

## Slide 38: Rapid Control Prototyping (RCP)
El controlador se reemplaza por un prototipo.
El sistema real está disponible y RCP se utiliza mientras el HW de control se desarrolla para probar el SW.
Se considera rápido por la flexibilidad de la plataforma de control, que normalmente utiliza MATLAB & Simulink o Labview (no código).

## Slide 39: MBSE y herramientas de simulación
Se pueden integrar diversas herramientas en MBSE.
MIL: Model-in-the-Loop.
SIL: Software-in-the-Loop.
HIL: Hardware-in-the-Loop.
RCP: Rapid control prototyping.
LAB: Laboratory tests.
SYS: System test/Product tests

## Slide 40: Ejemplos: la necesidad de ingenieros de sistema
5

## Slide 41: Empresas
El tema parece aburrido, pero las empresas apuestan por ello.

## Slide 42: Companies
El tema parece aburrido, pero las empresas apuestan por ello.

## Slide 43: Ingeniería de sistemas y modelos en MATLAB
5

## Slide 44: Modelo en V y MATLAB & Simulink

## Slide 45
Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you
Jon del Olmo Larrañaga
jdelolmo@mondragon.edu
Iosu Aizpuru Larrañaga
iaizpuru@mondragon.edu
Orona Ideo - Fundazioa eraikuntza
Jauregi Bailara, z.g.
20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel. : +(34) 943 739765
www.mondragon.edu